## Slide 1: 实验四 时序系统实验
贾星宇
第十四周
软件学院

## Slide 2
一、实验目的
掌握计算机实验中时序系统的设计方法。设计一个基本时序系统，该系统具有4个节拍电平及四相工作脉冲，其时序关系参阅下图中的T0~T3（节拍）M0~M3（工作脉冲）。
实验四 时序系统实验

## Slide 3
二、 时序系统实验结构图

## Slide 4
三、 实验要求
◆ 开关数据为移位器预置0001。
◆ 选用适当方案，设计出实验线路图。
◆ 设计试验步骤。
◆利用指示灯观察实验现象，写出实验报告。
四、实验所用器件
    计数器选用74LS161
    译码器选用74LS138
    移位寄存器采用74LS194
    反相器采用74LS04
问题：
若要求产生3个节拍，每个节拍三相工作脉冲，怎么设计？
实验四 时序系统实验

## Slide 5
74LS194双向移位寄存器

## Slide 6
74LS194A
VCC
Q0
Q1
Q2
Q3
CP
S1
S0
GND
DSL
DSR
RD
D0
D3
D2
D1
DSR：右移串行输入端
DSL：左移串行输入端
D3~ D0：并行输入端
Q3~ Q0：数据输出端
CP：时钟脉冲输入端
RD
：清零端，
RD
=0时清零
上升沿触发
控制端：
（1） S1 S0=00，CP上升沿到后，输出不变（保持）。
（2） S1 S0 =01，CP上升沿到后，右移。
（3） S1 S0 =10，CP上升沿到后，左移。
（4） S1 S0 =11，CP上升沿到后，并行输入。
管脚图

## Slide 7
74LS194双向移位寄存器功能表